# Obec Rybitví

## Obecně závazná vyhláška č. 2/2001
o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Rybitví

Zastupitelstvo obce Rybitví vydalo dne 17. 12. 2001 na základě ustanovení § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto nařízení.

### Čl.1
Základní pojmy

Místní komunikace: veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

Místní komunikace se podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení rozdělují do I. až IV. třídy

Účelové komunikace: sloužící a. s. Aliachem, odšť. Závod Synthesia Semtín

- I. třída –  rychlostní místní komunikace

- II. třída –  dopravně významné sběrné místní komunikace

- III. třída – obslužní komunikace

- IV. Třída – komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz

Zimní údržba: v časových lhůtách se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Stavebním stavem místní komunikace se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

Dopravně technickým stavem místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

### Čl. 2
Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou se:

- stanoví v souladu s § 27 odst. (7) zákona a § 41,§ 44 a § 46 vyhlášky rozsah,způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

- vymezují v souladu s ustanovením § 27 odst. (6) zákona a § 42 odst. (2) písm. d) vyhlášky místní komunikace na území obce Rybitví, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu dopravní bezvýznamnosti

### Čl. 3
Vymezení úseků

- Místní komunikace – motoristické (I.– III.třídy) se pro účely plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují podle důležitosti do 1.-3.pořadí a na neudržované úseky komunikace z důvodu dopravní bezvýznamnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 1

- Místní komunikace – nemotoristické (IV.třídy dále jen chodníky) se rozdělují na komunikace, kde závadu ve schůdnosti místní komunikace vzniklou znečištěním, náledím nebo sněhem odstraňují a za případné škody odpovídají:

- vlastníci nemovitostí, které v zastavěném území obce  hraničí s místní komunikací

- vlastníci místních komunikací nebo jimi pověřená právnická či fyzická osoba k výkonu vlastnických práv, s výjimkou místních komunikací uvedených pod písm. a).

- chodníky, u nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují. Jedná se o všechny chodníky, které nezahrnuje odst.

2)    bod a) a b)

### Čl. 4
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti

- rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem -  v celé jeho šíři. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři a délce

- schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňujícími inertními materiály (písek,drť zrnitosti 0,5 – 8 mm neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice), ale pouze na vrstvu sněhu do výšky 3 cm.

Při strojním čištění nesmí zbývající výška sněhu překročit 3cm.

- schůdnost chodníků je třeba zajistit průběžně v době od 7.00 hod. do 22.00 hod.

- v průběhu zimního období pokud zůstanou chodníky a místní komunikace bez sněhové pokrývky a náledí, a po jeho skončení je nutné rovněž zajistit očištění všech místních komunikací – odstranění zdrsňujícího inertního materiálu.

### Čl. 5
Všeobecné podmínky

1. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti  místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce obsahuje „Plán zimní údržby místních komunikací“, do kterého je možné nahlédnout na OÚ Rybitví.

2. pro účely této vyhlášky a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je  zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího  roku. Pokud vzniknou závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

### Čl. 6
Sankce

Právnické osoby, jež neodstraní závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem se vystavují možnosti postihu dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
fyzické osoby, jež neodstraní závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem

se vystavují možnosti postihu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

### Čl.7
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška č. 2/2001 nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2002

Vyvěšeno:         18. 12. 2001

Sejmuto:             2.   1. 2002

………………………………….                                                                                            ………………………………………..

místostarosta                                                                                                                          starostka

# Plán zimní údržby místních komunikací
obce Rybitví

Obec Rybitví vydává dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a na základě obecně závazné vyhlášky obce Rybitví č. 2 /2001 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Rybitví „Plán zimní údržby místních komunikací obce Rybitví“.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací.

Vlastník (správce) odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Stavebním stavem místní komunikace se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení komunikace součástmi a příslušenstvím.

Dopravně technickým stavem místní komunikace se rozumí její technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Pro účely plánu zimní údržby se místní komunikace obce Rybitví rozdělují dle důležitosti do I. až IV. pořadí (místní komunikace I. – IV. třídy) a na komunikace neudržované.

### I. pořadí: - rychlostní(sběrné) místní komunikace

Jedná se o následující místní komunikace:  Veverkova, Čapkova, Školní, Hakenova, Sokolovská, cyklistická stezka Bohdaneč – Rybitví,

Způsob ošetření komunikací:

- Zbytková vrstva po pluhování o tloušťce sněhu menší než 3 cm se zdrsní zdrsňujícími materiály (písek, drť).

- Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnost zdrsňujících materiálů se odstraní posypy chemickými rozmrazovacími materiály (posypová sůl).

### II. pořadí: - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace

Jedná se o následující místní komunikace: ostatní ulice v části obce Stará kolonie vč. přístupové cesty ke skládce TKO, ostatní ulice v části obce Činžovní domy, ostatní ulice v části obce Nová kolonie

Způsob ošetření komunikací:

Zbytková vrstva po pluhování o tloušťce sněhu menší než 3 cm se zdrsní zdrsňujícími materiály (písek, drť).

### III. pořadí: - ostatní obslužné místní komunikace

Jedná se o následující místní komunikace: příjezdové komunikace k objektům s obchody či provozovnami služeb v centru obce.

Způsob ošetření komunikací: Zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm  se zdrsní zdrsňujícími materiály (písek, drť)

### Neudržované: - místní komunikace, na nichž se z důvodu stavebního stavu a dopravní bezvýznamnosti místní komunikace zimní údržba nevykonává

Jedná se o následující místní komunikace: účelová komunikace směr BČOV a spalovna a komunikace spojující obec Rybitví a sídliště Na Lužci Lázně Bohdaneč.

## Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.

Místní komunikace I. až III. třídy se zajišťují v těchto lhůtách:

a) I. pořadí důležitosti				do 4 hodin

b) II. pořadí důležitosti				do 12 hodin

c) III. pořadí důležitosti			po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

### 1. Používané posypové materiály:

Pro odstranění náledí a kluzkosti sněhové vrstvy se používá chemický rozmrazovací materiál (posypová sůl – chlorid sodný NaCl, chlorid vápenatý CaCl2, směs obou chloridů) v ostatních případech se používá jemnozrnný posypový materiál (písek, drť - zrna menší než 2 mm), pro posyp nezledovatělých sněhových vrstev se používá materiál s větším obsahem hrubých frakcí (písek, drť - zrna větší než 4 mm).

V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.

Materiály pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice, písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn.

Aplikace posypových materiálů se provádí v celé šířce komunikace.

Místní komunikace IV. třídy (nemotoristické – chodníky):

Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály (výhradně písek).

Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

### 2. Zimní údržba místních komunikací je zajišťována:

Nákladním automobilem Multicar M – 25 SPZ PUA  73  - 01 se sypačem a sněhovou radlicí